F-BVCF

1

MERCI DE LAISSER CETTE CHECK-LIST DANS L’AVION

DR 400				     F-BVCF

VISITE PRÉ-VOL INTÉRIEURE

Vérifier  le poids et le centrage

Essence utile au vol

----------------------------------------------------------

Verrière 	propre, ouvre normalement

Documents avions + clés	à bord

Commandes de vol	libres et dans le bon sens

Compensateur	essayé, au neutre

Génératrice	off

Contact magnétos	off, clés ôtées

Contacts électriques	off

Moyens radio, radio-nav	off

Transpondeur	off

Contact batterie	on

Alarmes…..☼..P°h,P°es,volets,robinet ess, vérif

Instruments de bord	vérifiés

Instruments contrôle moteur 	☼ vérifiés (pres-

sions nulles, température ambiante, jaugeurs)

Essence 	☼.ouvert sur le moins plein

Pompe électrique	☼.on

Pression essence	☼.vérifiée

Pompe électrique	off

Disjoncteurs	vérifiés

Moyens radio, radio-nav   Atis	on,

vérifiés  et écoutés  puis…………………… off

Volets 	sortis

Contact batterie	off

DR400				     F-BVCF

VISITE PRÉ-VOL EXTÉRIEURE

2

Aile gauche

Volet, aileron	vérifier état, jeu

Antenne pitot	propre, non obstruée

Réservoir	plein, bouchon, purges

Train principal gauche

Pneu, roue, carénage, amortisseur	vérifiés

Fuselage avant

Pare brise 	propre

Niveau d’huile 	6 minimum

Trappe d’huile	fermée

Capots	fermés, pas de traces de fuites

Hélice et cône	propres, en bon état

Prises d’air	propres, non obstruées

échappement	vérifié

Train avant

Fourche de manœuvre	enlevée

Pneus, roue, carénage, amortisseur	vérifiés

Train principal droit

Pneus, roue, carénage, amortisseur	vérifiés

Aile droite.

Réservoir	plein, bouchon, purge

Volet, aileron	vérifier état, jeu

Fuselage arrière droit

Etat général 	vérifié

Prise statique	propre, non obstruée

Antennes 	vérifiées

Empennages

Dérive, gouverne, câble direction  	vérifiés

Plan fixe, profondeur 	vérifiés

Fuselage arrière gauche

Prise statique	propre, non obstruée

Antennes 	vérifié

DR 400		  		   F-BVCF

CHECK LIST NORMALE

3

Avant mise en route

Sièges	réglés

Frein de parking 	serré

Volets	rentrés

Abords dégagés, souffle hélice vu

Verrières 	fermées

Index 	noté

Montre 	remontée

Vérifier : transpondeur sur………………..OFF

Radio ……inter  général…………………….  ..off

Clef  magnétos	en place sur off

Robinet essence 	☼.sélectionné, autonomie

Mixture	adaptée

Réchauffage carbu 	froid

Mise en route moteur

Batterie 	marche

Alarmes	☼.P huile, essence, charge

Pompe électrique	☼.marche

Contact magnétos	LEFT

Sécurité 	abords dégagés

Anticollision  	marche

Gaz  	en fonction de :

si moteur froid	3 inj. puis 0,5 cm

si moteur chaud	1 injection puis 0,5cm

Démarreur 	 appuyé 10 sec. max

Régime 	1200 trs/mn maxi

Magnétos 	both 1 + 2

Pression huile 	☼.éteinte en 30 sec. Max

Pression huile……………..supérieure à 4 bars

Alternateur ……………………………………..On

DR400					     F-BVCF

CHECK LIST NORMALE

4

Après mise en route

Charge	positive

Pompe à essence………………………...………off

Général radio ………………………………….ON

Transpondeur ………………………SBY…7000

Radio 	on, fréquence vérifiée et essayée

Radio nav……..on, fréquence vérifiée et essayée

Dépression 	vérifiée > 4

Feux nav si nuit 	on

Alti 	réglé

Conservateur de cap……..……………….. recalé

Top chrono …………………mise en route notée

ATTENDRE  5 mn  ou 100° C culasses

BRIEFING ROULAGE (PARKING)

- Atis confirmé,… ……..…………………Contact radio

- QFU en service et cheminement jusqu’au point d’arrêt

Suivant carte VAC.

Roulage

Changer de réservoir ………….…….vérification

Frein de parc 	desserré

Freins 	essayés

Instruments VSV	vérifiés : virage

à droite :           le cap augmente, les gisements                        diminuent et l’ horizon est stable.

POUR  l’HÉLICE :      Eviter les zones de gravier pour faire les points fixes.

Manche au neutre ou du côté d’où vient le vent. Vers l’avant si l’avion tourne mal

DR400				     F-BVCF

POINT FIXE

5

A.C.H.E.V.E.R

A	Atterrisseur :………………. freins serrés

Alarmes…………………☼.. vérifiées

C	Commandes	 libres et dans le bon sens

Contact magnétos 	 1 + 2

Compensateur……………….réglé  vert

H	Huile

température ……   ……. 	vert

pression  ( sup à 4 bar )   ☼.vert

Harnais	attachés

Essence  ouverte,   Réservoir  de décollage                                sélectionné

E            Essais moteur……………….. 1800 trs

magnétos 1 et 2 : perte de 50 et 100 trs

différence  maxi entre 1 et 2…… 250 trs

réchauffage carbu tiré :  T°(+). tours (-)

mixture 	essayée et réglée

fonction altitude

réduction moteur	~ 650 trs

V	Verrière 	fermée et verrouillée

Volets 	☼.essayés puis  15°

E	Électricité	bilan positif

Pompe électrique  essence…☼.On. P° +

Extérieur 	libre, approche observée

Phare ………..………………….si besoin

R	Radio	vérifiée et testée

Transpondeur ………………… ……. Alt

Réglages : sièges, alti, conservateur de                                  cap, compensateur

DR400				     F-BVCF

CHECK LIST NORMALE

6

BRIEFING AVANT DÉCOLLAGE

- longueur de la piste … distance de décollage

- type de décollage

- problème avant décollage :accélération-arrêt

-  problème après décollage

- incident mineur : tour de piste adapté

- incident majeur  NE PAS CHERCHER A VIRER

si moins de 300 ft = pousser et droit devant si plus

(90° max de part et d’autre de l’axe de décollage)

Faire voler : Assiette	80 kt….150 Km/h

Mixture/ pression essence… action  adaptée

Puis config atterrissage

- trajectoire de départ. Point Origine Navigation

Alignement décollage normal

Conservateur de cap………………..recalé QFU

Puissance 	 maxi

Nb de tours …………………………… ↑  2250 trs mini

Alarmes 	vérifiées

Badin ………………………………………….actif

Rotation 	55 kts ..100 Km/h

Montée initiale : …………P.G…↑ 2500 trs/mn

Pente max V 15°………. Vi = 70 kt…..130 Km/h

Vz max V 0°…………..	Vi= 85 Kts  ….160 Km/h

Vz normale………………Vi =90 kt…..170 Km/h

Freins………………………..….arrêter  les roues

Check 300 ft

Moteur………………………………. →  2500 trs

Pompe, Phares	off

Volets…………………………☼…vérifiés rentrés

Alarmes ………………..………☼.☼.☼.  éteintes

Montée ……………………………………. adaptée

À  5000 ft…..Alti : QNH / 1013…Mixture 1 cm

DR 400					     F-BVCF

CHECK LIST NORMALE

7

Mise en  croisière

Alti , vario	accélération

Moteur ……………………….inférieur à 2700 trs

Check Croisière

moteur

65%  de la puissance…………… ↓  2450 trs/mn

75% de la puissance……………….. 2550 trs/mn

Radio 	vérifiés

VOR ……………..1 et 2 ….sélectionnés et réglés

Alti………………  QNH//1013  réglé et cohérent Gyros. Cap  et horizon …..……………… réglés

ADF……………………..….sélectionné et vérifié Dépression gyros ………………… vérifiée. Vert

Tableau des paramètres moteur………....vérifiés

Réservoir sélectionné ………autonomie vérifiée

Conso théorique à :  2450 T/mn ……33 l/h

0,55 l/ mn …. .0,3 l/ Nm Tableau Alarme    ….………  ☼☼☼…..  vérifié

Check avant descente

Procédure d’arrivée sur AD….……… effectuée

Point de Descente calculée à……… - 500 ft/mn

Nouvelle Altitude prévue  …….……… annoncée

Check croisière ………………………… effectuée

Alti réglé…niveau de transition…… FL /  QNH

Mixture …………………..……Riche ou adaptée

Bilan carburant

DR 400					     F-BVCF

CHECK LIST NORMALE

8

Approche palier

Freins	essayés

Moteur         …………  réduction   1800 trs/mn

Pompe, Phares si nécessaire	on

Vitesse 	80 kt.. 150 Km/h

Volets 	1er cran  2000 trs/mn

Essence………………………☼. bilant carburant Réchauffage carbu ………..    si besoin  voir T°

Huile……………………………☼..T et P vert

Harnais	attachés

Paramètres d’atterrissage annoncés

Point d’aboutissement 	fonction du Vw

Temps d’éloignement 	60" - 1"/kt de Vw

Vitesse en finale 	VOA + 1/2 de Vw en km/h

Vz en finale = V sol x plan

Eviter une sortie des voltes 60° à une vitesse        supérieure à 80 Kts…150Km/h

Approche  descente …….. réduire 1500 trs/mn

Vz …… - 500 ft/mn

Approche finale

Volets 15 	70 kts.. 130 Km/h

volets 60	65 kts…125 Km/h

Remise des gaz

Arrêter de descendre …… Puissance de montée  Réchauf  carbu…………… ………………Poussé

Attendre …………. ..Vitesse 65 kts…..125 Km/h  Rentrer progressivement les volets  vers..... 15°

Choisir le type de montée

CHECK LIST NORMALE            F BVCF           9

CHECK POINT TOURNANT

- TOP / index  chrono

- cap et niveau de vol associé

- H.E.A

- Radio et Radis Nav ………………sélectionnés

- Check croisière

CHECK DEROUTEMENT

Si contact avec un organisme de contrôle : se faire guider.

- choix judicieux de l’aérodrome de déroutement.

- bilant carburant

- choix du point d’origine du déroutement POD

* point de repère suivant

Ou  * point caractéristique

- tracer l’axe sur la carte, mesurer le Cm et  la                                                                 distance

- calculer le temps estimé pour atteindre l’AD                                          de déroutement,  H.E.A.

- au P.O.D., prendre le cap magnétique calculé                                                                    et Top

- si vertical  un Aérodrome : …… lire la VAC

PROCEDURE D’ARRIVEE

-En fonction de : …………………….   carte VAC

Accessibilité, limitation .distance d’atterrissage

Contact Radio…Atis noté………. Fce  APP..Twr

Point de report …………………………………PR

Altitude d’arrivée sur PR………………annoncée

Piste en service………………………….annoncée

Type d’arrivée…………………….….…Annoncée

Radios……. nav…………………fréq.VOR ILS                                                      radio compas

Bilan carburant

DR 400				     F-BVCF

PARAMÈTRES

10

| Zp = 0 | RPM | Mélange | Vi | Vz | Volets |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Décollage | 2250 mini | adapté | 110 | vers + | 15 |
| Montée normale | 2450 max | adapté | 90 170 | +400 | 0 |
| Vz maximale | 2450 max | adapté | 85 160 | +650 | 15 |
| Pente maximale | 2450 max | adapté | 70 130 | +550 | 15 |
| Croisière (65%) | 2450 | Adapté 33 L | 120 220 | 0 | 0 |
| Croisière (75%) | 2550 | Adapté 39 L | 125 230 | 0 | 0 |
| Descente (VN0) | 2550 | P.R. | 135 260 | -500 | 0 |
| Attente | 2000 | P.R. | 80 150 | 0 | 0 |
| Approchepalier | 2000 | P.R. | 80 150 | 0 | 15 |
| Approche descente | 1500 | P.R. | 80 150 | -500 | 15 |
| Approche finale |  | P.R. | 67 125 | -350 | 60 |
| Panne de volet |  | PR | 135 |  | 0° |

65 %  pouces    Trs  niveau mer

75 %    25 pouces       2550 Trs

Différences de conso    5  l/h

1 pax coûte     5 Km / h de Vp

DR400				     F-BVCF

PARAMÈTRES

11

- limite vent traversier	20 kt

- V finesse max 9.5 	à 80 kt en lisse…150 Km/h

- Vso 	50 kt...................95 Km/h

- Vs1	55 kt.................105 Km/h

- Vfe	90 kt................170Km/h

- Vno 	140 kt................260 Km/h

- Vne	165 kt.................308 Km/h

- carburant : (AVGAS 100L ou LL)	190 litres

dont 5 non utilisables dans le réservoir Arrière

- consommation	39 l/h   à  75 %

- autonomie ……...…………………………………4 h 30

- masses max décollage	1150 kg

- masses max atterrissage 	1045 kg

- masse maxi dans le coffre à bagages 	60kg

DECOLLAGE

Hélice  sensenich…………..pas de :  064  pouces

- longueur de roulement (1150 kg, piste en dur, niveau de la mer, t = 15, volets rentrés) 	280 m

- franchissement des 15 m (mêmes paramètres) 	570 m

A ajouter :

- piste en herbe courte 	10 %

- piste en herbe haute 	25 %

- pour 1000 ft d’altitude 	environ 10 %

- pour 1 de temp >Std 	+ 1 %

ATTERRISSAGE

- longueur de roulement (1045 kg, piste en dur, niveau de la mer, t = 15, volets 30) 	300 m

- des 15m à l’arrêt (mêmes paramètres) 	600 m

A ajouter :

- pour 4000 ft d’altitude 	environ 10 %

- pour 10 de température 	environ 5

- atterrissage sans volets : ajouter ……………..100m

DR 400                                                F BVCF       12

AU PARKING

Arrêt du moteur

Général Radio	coupé

Régime 	< 1000 trs/mn : essai coupure

Frein de parc 	serré

Régime moteur    ………... 15 sec. à 1500 trs/mn

Mixture ……………………………………..pauvre

Magnétos ……………………………………… off

Clef	enlevée

Électricité.  piano breakers……………. Coupés

Batterie …………………………..………...coupée

Volets …………….……………………..sortis

Avant de sortir

Ranger correctement les casques av. et arr.

Reculer les sièges à fond

Attacher les ceintures

Remplir le carnet de route

Station prolongée

Ne pas mettre le frein de parking

Bloquer les commandes

Rentrer les volets

Amarrer l’avion (cales de roues + ficelles)

Fermer à clef

Bâche de pare brises

Caches statiques et dynamique

DR 400				     FBVCF

13

ATTERRISSAGE EN CAMPAGNE,

MOTEUR EN MARCHE

- reconnaissance du terrain, volets 15, Vi =150  (attente)

- approche, volets 60, Vi = 125 Km/h

- avant l’impact, contact batterie	off

- au point de visée, arrondir en réduisant les gaz à fond

INCENDIE MOTEUR

- robinet d’essence	fermé

- pompe électrique d’essence	off

- commande de puissance 	plein gaz

- ventilation 	coupe feu

APRES L’ARRÊT DU MOTEUR

- contact magnétos 	off

- contact génératrice 	off

- contact général batterie 	off

- balise de détresse (si possible) 	manuel

ATTENTION : NE JAMAIS TENTER DE REMETTRE EN ROUTE APRES UN DÉBUT D’INCENDIE !!!

DR 400				     F-BVCF

URGENCE

14

ATTERRISSAGE  FORCÉ

- terrain et trajectoire	choisis

- radio	MAYDAY

- transpondeur (si équipé)	7700

- balise de détresse (si possible)	manuel

- ceintures	serrées

- robinet essence	fermé

- magnétos	off

- tous contacts électriques (sauf batterie)	off

AVANT L’IMPACT

- lunettes PEQ et PAX	enlevées

- verrière	déverrouillée

- volets ……………………………………………...60 °

Vitesse …………………… ………67 Kts …125  Km/h

En régression vers 105Km/h à l’arrondi

- arrondi puis, après limpact, manche	en butée arrière

F BVCF          le ………………………………….

Etalonnage des réservoirs

| PRINCIPAL |  |
| --- | --- |
| Valeur lue ☼ | Valeur réelle |
| alarme |  |
| 2O |  |
| 40 |  |
| 60 |  |
| 80 |  |
| 100 |  |
| Plein |  |
| AVANT GAUCHE |  |
| Alarme ☼ |  |
| 10 |  |
| 20 |  |
| 30 |  |
| 40 |  |
| AVANT DROIT |  |
| Alarme ☼ |  |
| 10 |  |
| 20 |  |
| 30 |  |
| 40 |  |

DR 400				                 F-BVCF

URGENCE

15

INDICATION DE CHARGE IMPORTANTE A L’AMPEREMETRE

- contact génératrice	off

* Si la décharge indiquée à l’ampèremètre est faible, cest le régulateur de tension qui est H.S. Dans ce cas :

- tous équipements électriques non indispensables à la poursuite du vol 	off

- déroutement vers le plus proche A.D. accessible

* Si la décharge indiquée à l’ampèremètre est importante, c’est un court-circuit. Dans ce cas :

- tous équipements électriques 	off

- les remettre en fonction un par un pour déterminer l’équipement incriminé (indication de décharge importante sur cet équipement). Dès que l’équipement responsable du court-circuit est localisé :

- équipement incriminé 	off

- contact génératrice (sous cache) 	on

- autres équipements électriques 	on

S’il n’est pas possible de déterminer la cause du court-circuit :

- tous équipement électriques 	off

- contact général batterie 	off

- déroutement vers le plus proche AD accessible

PANNE DE CIRCUIT ELECTRIQUE

- vérifier l’état du fusible associé au circuit, et le remplacer par un fusible de même calibre ou bien appuyer sur le breacker

DR 400    F BVCF

GIVRAGE CARBURATEUR

En cas de signes de givrage (chutes de régime, légères vibrations), tirer à fond la commande de réchauffage du carburateur pendant quelques instants pour faire fondre la glace, puis la repousser progressivement jusqu’à la position froid dès que le moteur tourne normalement (voir température carbu.).

Nota : outre la baisse de puissance engendrée par le réchauffage carburateur, on constate aussi généralement dans un premier temps une augmentation du niveau des vibrations, due à labsorption de leau par les cylindres. Ne pas s’en inquiéter. Par contre, si la situation nécessite le réchauffage carburateur en permanence, régler le mélange pour l’adapter à cette position du réchauffage carburateur.

PANNE DE GÉNÉRATION ELECTRIQUE

En cas d’indication de décharge à l’ampèremètre, le bilan électrique est peut-être déficitaire. Il suffit alors de délester, c’est à dire de couper tous les équipements électriques non indispensables à la poursuite du vol.

Si lampèremètre indique malgré tout une décharge :

- contact génératrice…………………..off… puis On

Cette opération a pour but de réarmer le relais de surtension qui peut avoir disjoncté à la suite dune surtension passagère.

Si l’ampèremètre continue d’indiquer une décharge, c’est alors la génératrice qui est H.S. Dans ce cas,

- contact génératrice 	off

- tous équipements électriques non indispensable à  la poursuite du vol …..off

DR 400                                                 F BCVF

URGENCE

16

INCENDIE CABINE

- éteindre le foyer par tous les moyens possibles

- pour évacuer les fumées, ouvrir à fond la ventilation et au besoin entrouvrir la verrière denviron 10 cm à Vi = 80 kt

Si le feu est dorigine électrique :

- contact génératrice	off

VIBRATIONS MOTEUR

- mélange 	réglé

- réchauffage carburateur 	adapté

- pression et températures d’huile 	surveillées

- contact magnétos sur "L" puis sur "R", puis retour sur "BOTH". Sélectionner alors la position procurant le meilleur fonctionnement du moteur, et rejoindre le terrain le plus proche à  régime réduit, mixture sur "plein riche". Cette procédure permet de déceler une défaillance d’allumage, dans le cas où les actions précédentes resteraient sans effet.

GIVRAGE CELLULLE

- quitter au plus vite la zone givrante

- si givrage pare-brise, climatisation 	plein chaud,

position désembuage

PANNE ALIMENTATION CARBURANT

En cas de baisse de pression carburant :

- pompe électrique essence 	on

- changer de réservoir…… en fonction de la phase de vol.

| De l’arrondi (à 1,2Vs / 1,3Vs) au toucher à 1,0 Vs | Roulement après toucher à 1,0 Vs freinage modéré / sans frein | Dés 15 m à l’arrêt avec freinage modéré 1,2 Vs / 1,3 Vs | De 15 m au toucher à 1,0 Vs | Distances attérrissage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 177m / 285m | 302m / 468m | 552m / 677m | 374 m | Volets 1 cran |
| 140m / 225m | 275m / 414m | 439m / 574m | 299 m | Volets 2 crans |

Avant toute  chose : vérifiez que vous  avez sélectionné le bon réservoir !

En cas d’arrêt moteur brusque : mixture sur riche , réchauffage adapté et sélection réservoir

PANNE ALIMENTATION HUILE

En cas de baisse de pression dhuile (alarme allumée et pression en zone rouge) :

- puissance 	 réduite attente

- température d’huile 	surveillée

Si la température atteint la zone rouge :

- puissance	réduite

- revenir au terrain en se préparant à un éventuel atterrissage en campagne

- monter ou garder l’altitude au maximum